Załącznik Nr 3

POWIERZCHNIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

| Lp. | Pikietaż | Odległ. m | Powierzchnia podbudowy | Powierzchnia dolnej warstwy nawierzchni | Powierzchnia górnej warstwy nawierzchni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szer. | powierz. | szer. | powierz | szer. | powierz. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ul. Jagiełły od km 0+006 do km 0+129,8 | 123,8 | 6,0 | 742,8 | 6,0 | 742,8 | 6,0 | 742,8 |  |
| 2 | Skrzyżowanie w km 0+138,80 |  |  | 153,48 |  | 153,48 |  | 153,48 | Ps=(11+6+6)*6,0+2*(6*6-3,14*6*6*0,25)=138+15,48=153,48 |
| 3 | ul. Kopernika od km 0+147,8 do km 0+205 | 57,2 | 6,0 | 343,2 | 6,0 | 343,2 | 6,0 | 343,2 |  |
| 4 | ul. Kopernika od km 0+003 do km 0+176,6 | 173,6 | 6.0 | 1041,6 | 6,0 | 1041,6 | 6,0 | 1041,6 |  |
| 5 | Skrzyżowanie z ul. Chopina |  |  | 15.48 |  | 15.48 |  | 15.48 | Ps=2*(6*6-3,14*6*6*0,25)=15,48 |
| 6 | Skrzyżowanie z ul. Sportową km 0+096,30 |  |  | 114.96 |  | 114.96 |  | 114.96 | Ps=(7+7)*6,0+4*(6*6-3,14*6*6*0,25)=84+30,96=114,96 |
| 7 | Skrzyżowanie typu „rondo” w km 0+229,65 |  |  | 911,0 |  | 911,0 |  | 911,0 | Obl. pow. ronda poniżej |
| 8 | ul. Łaskarza od km 0+252,47 do km 0+400,5 | 148,03 | 6,0 | 888,18 | 6,0 | 888,18 | 6,0 | 888,18 |  |
| 9 | Skrzyżowanie w km 0+305 |  |  | 63,48 |  | 63,48 |  | 63,48 | Ps=6*8+2*(6*6-3,14*6*6*0,25)=63,48 |
| 10 | Skrzyżowanie w km 0+313,45 |  |  | 57,48 |  | 57,48 |  | 57,48 | Ps=6*7+2*(6*6-3,14*6*6*0,25)=57,48 |
| 11 | Skrzyżowanie w km 0+412,57 |  |  | 259,86 |  | 259,86 |  | 259,86 | Ps=(23,35+8+6,8)*6+4*(6*6-3,14*6*6*0,25)=259,86 |
| 12 | ul. Lipowa od km 0+422,35 do km 0+686,68 | 264,33 | 6,0 | 1585,98 | 6,0 | 1585,98 | 6,0 | 1585,98 |  |
| 13 | Skrzyżowanie w km 0+474,5 |  |  | 51,48 |  | 51,48 |  | 51,48 | Ps=6*6+(6*6-3,14*6*6*0,25)*2=51,48 |
| 14 | Skrzyżowanie w km 0+538 |  |  | 45,48 |  | 45,48 |  | 45,48 | Ps=6*5+(6*6-3,14*6*6*0,25)*2=45,48 |
| 15 | Skrzyżowanie w km 0+556,45 |  |  | 51,48 |  | 51,48 |  | 51,48 | Ps=6*6+(6*6-3,14*6*6*0,25)*2=51,48 |
| 16 | Skrzyżowanie w km 0+634,5 |  |  | 51,48 |  | 51,48 |  | 51,48 | Ps=6*6+(6*6-3,14*6*6*0,25)*2=51,48 |
| 17 | Skrzyżowanie w km 0+686,68 |  |  | 15,48 |  | 15,48 |  | 15,48 | Ps=6*6-3,14*6*6*0,25)*2=15,48 |
| OGÓŁEM |  |  | 6393m2 |  | 6393m2 |  | 6393m2 |  |

Obliczenie powierzchni na skrzyżowaniu typu „ RONDO” w km 0+229,65

- wlot ul. Kopernika od km 0+205 do km 0+215,65         Pw1=79,0m2

-wlot  ul. Łaskarza   od km 0+243,65 do km 0+252,47     Pw2=78,5m2

-wlot ul.  550 Lecia     				         Pw3=125,24 m2

- wlot  ul Łaskarza 					         Pw4=164,44m2

- wlot ul. Grunwaldzkiej 				         Pw5=102,20m2

- nawierzchnia  na rondzie = 3,14*14*14-3,14*9*9=        Pw6=361,1 m2

- pierścień  ronda  =3,14*9*9-3,14*6,5*6,5=121,67=122m2

OGÓŁEM     Pr=79+78,5+125,24+164,44+102,2+361,1=910,48=911m2

Powierzchnia zabrukowania  brukiem polnym :

- na rondzie = 25m2  na podbudowie

- przy studniach chłonnych  w ul. Lipowej  27m2  i w ul. Kopernika  47m2