IBN. ZP.271.4.2015

BURMISTRZ ŁASKARZEWA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łaskarzewie

08-450 Łaskarzew , ul. Duży Rynek 32

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(sporządzona na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: tekst jednolity  dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poźn. zm.)

„Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew”

Zatwierdzam:

Łaskarzew, 22.07.2015r.

Kod CPV 50-23-21-00-1

- Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanej usługi), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Specyfikacja zawiera 33 zapisanych stron (wraz z załącznikami)

- Zamawiający:

Miasto Łaskarzew reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łaskarzew, mającego siedzibę w Łaskarzewie ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego, województwo mazowieckie, tel. (0 – 25) 68 – 45 – 250, fax. (0 – 25) 68 – 45 – 097, NIP 826-21-89-095

Adres strony internetowej www.miastolaskarzew.pl , adres poczty elektronicznej urzad@miastolaskarzew.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie 01.09.2015r – 31.12.2016r. Liczba punktów oświetleniowych objętych bieżącym utrzymaniem i konserwacja wynosi 925 szt. Do wykonywania konserwacji oświetlenia mogą być stosowane wyłącznie pojazdy zarejestrowane  oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Do obowiązków wykonawcy należy między innymi zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie usługi zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wymiana źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych przy   zachowaniu dopuszczalnego

ubytku oświetlenia zgodnie  z ustaleniami ze  Zleceniodawcą nie więcej niż 10%.

- Konserwacja i wymiana urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące

reagowanie na powstałe nieprawidłowości .

3. Obsługę i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej oraz

sterowniczej w szafkach oświetleniowych minimum raz na kwartał – potwierdzone raportem z

wykonanych czynności.

4. Doraźne naprawy innych  elementów obwodu oświetlenia  po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu.

5. Dokonanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym :

5.1. usunięcia awarii oświetlenia lamp w dzień max – do 6 godzin,

5.2. usunięcia  awarii nie świecenia całych obwodów max - 24 godzin,

5.3. usunięcia awarii nie świecących pojedynczych opraw max – do 24 godzin,

5.4. sprawdzanie wieczorne prawidłowego świecenia lamp 2 razy w miesiącu (częstotliwość nie

mniejsza niż 10 dni),

5.5. dostępność do telefonu mobilnego dla potrzeb zgłaszania awarii dostępny dla pracowników i

mieszkańców Miasta Łaskarzew

6. Dokonywanie napraw całych obwodów świetlnych w czasie możliwie najkrótszym, nie  dłuższym

jednak  niż 48 godziny od chwili  zgłoszenia awarii.

7. Czyszczenie  kloszy  i opraw zgodnie z przedłożonym harmonogramem zaakceptowanym przez

Zamawiającego.

8. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz

uzupełnianie numeracji słupów  oświetleniowych.

9. Regulację położenia opraw i odbłyśników, kontrolę stanu słupów oświetleniowych poprzez:

- sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczanie śrub, podkładek, nakrętek oraz końcówek kablowych,

- sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, a w razie konieczności ich wymiany lub uzupełnień (obejmuje także wymianę zabezpieczeń w przypadku zmiany mocy umownych),

- uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych,

- sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów,

- przycinanie gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz wrastające w linie napowietrzne, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń.

9. Utylizacja zużytych źródeł światła, opraw, elementów sterowania, zabezpieczeń itp.

II. Ponadto Wykonawcę obciąża:

1. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji.

2. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym i wizualnym.

3. Dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym.

4. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę:

zegarów, przekaźników zmierzchowych i wyłączników.

Ilość punktów świetlnych 925 szt. W 80% zainstalowane są oprawy sodowe o mocy 50W w związku z powyższym przy wymianie należy stosować   źródła światła o mocy 50W (w przypadku stwierdzenia instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek). Kontrola doraźna wymienianych źródeł światła odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy.

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach będących własnością Miasta Łaskarzew.

Słownik CPV –    50232100-1        Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

- Opis części przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Opis przygotowania i złożenia oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. Podpisy składane na tych dokumentach muszą umożliwić identyfikację osoby składającej podpis. (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w formie oryginału dokumenty, o	których    mowa w pkt. 9 ppkt. 2.1., pkt. 9 ppkt. 3.1., pkt. 9 ppkt. 3.5. SIWZ.

Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii   (kserokopii,   skanu)   opatrzone   klauzulą  „za   zgodność  z oryginałem"

1	czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafą składającego oświadczenie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Ewentualne poprawki w treści oferty ( w tym w załącznikach do oferty) muszą być naniesione w czytelny sposób i sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika (osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu).

- Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza  się  złożenie  formularzy  opracowanych  przez  Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

11)	Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wyłącznie przed
upływem terminu do składania ofert. Dokonanie zmiany wymaga złożenia przez
Wykonawcę dokumentów, czy też oświadczeń w osobnej kopercie
z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA", wg takich samych zasad jak oferta.
W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do oferty, każdą kolejną
kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr Koperta (koperty)
oznakowana z dopiskiem „ZMIANA" zostanie otwarta wraz z ofertą Wykonawcy,
który wprowadził zmianę, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.

12)  Wykonawca ma prawo wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu. Wraz z powyższym oświadczeniem Wykonawca przedłoży również dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie do złożenia takiego oświadczenia lub uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy lub osobie upoważnionej jego ofertę za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w przedmiotowym oświadczeniu.

13)	Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

8. Oferta   składana   przez   wykonawców  wspólnie   ubiegających się o zamówienie

- Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania  ich  w  postępowaniu  oraz  zawarcia  umowy  o udzielenie

przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

- Zapisy dotyczące pełnomocnictwa odnoszą się również do Wykonawców, którzy nie ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ale ustanawiają pełnomocnika do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bądź

- reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, bądź

- zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 10 ppkt. 5 oraz 6 SIWZ). Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 10 ppkt. 1) SIWZ mogą być spełnione przez jednego z wykonawców, kilku lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadcza „za zgodność z oryginałem" odpowiednio Wykonawca lub ten podmiot.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze wspólników.

9)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), dotyczące:

  - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania;

warunek:

- złożą stosowne oświadczenie – załącznik nr 2

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

warunek:

- złożą stosowne oświadczenie – załącznik nr 2

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek:

- złożą stosowne oświadczenie – załącznik nr 2

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

warunek:

- złożą stosowne oświadczenie – załącznik nr 2

Uwaga:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne z obowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W złożonym wykazie oraz załączonych do niego dokumentach Wykonawca musi wykazać, że w wymaganym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi zamówienia rozumie się wykonanie minimum 1 usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego o liczbie lamp nie mniejszej niż 500 szt.  Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Wykaz osób - Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ -, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. W złożonym wykazie osób wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej trzema osobami, w tym:

    - Co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi uprawnienia do pracy pod napięciem PPN (potwierdzone ukończenia kursu) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów.

    - Co najmniej dwie osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie dozoru do 15kV– dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno – pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego

    - Co najmniej dwoma osobami, które posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji do 15kV– dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego – posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem PPN.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Upoważnienie PGE Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki do samo dopuszczeń do pracy pod napięciem.

  - Wykaz sprzętu, Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

    - Samochód dostawczy – co najmniej 1 szt.,

    - Samochód z podnośnikiem koszowym minimum 18m przystosowany do pracy pod napięciem do 1000V,  (z aktualnymi badaniami izolacyjności kosza)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy    Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 9 – druk własny do SIWZ).

  - Opłaconą polisa (wraz z dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Zgodnie z art. 26. ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

10. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń

- Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do -wykluczenia, o których mowa w pkt. 9, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz oświadczenia składane w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów, o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

- Uzupełniane dokumenty oraz wyjaśnienia składane zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych, muszą być złożone w formie zgodnej z pkt.  7 SIWZ opatrzone

odpowiednio napisem:

„Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr IBN.ZP.271.4.2015"

- Termin wykonania zamówienia

Usługa zostanie zrealizowana w terminie od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2016r.

- Termin związania ofertą

- Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13.	Formalności związane z podpisaniem umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- złożonej ofercie,

- projekcie umowy określonym formularzem Nr 8 do SIWZ

- Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta albo Zamawiający nie odrzuci żadnej oferty oraz nie wykluczy żadnego Wykonawcy, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być podpisana przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy. Zmiany te zostały określone w projekcie umowy - Formularz Nr 8 do SIWZ.

14. Opis sposobu obliczania ceny

- Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ oraz warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy,

- Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia.

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. Kwota określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązek podatkowy, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

- Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 908 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty", „PLN" lub „zł". Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zaoferowana cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie niezmienna przez cały okres ważności umowy.

- Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

10) Cena może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen.

15. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

- Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.

- Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

| Kryterium | Waga | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| cena brutto (C) | 95% | 95 |
| termin płatności faktur (TP) | 5% | 5 |

- Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium oceny jest równa określonej wadze kryterium w

%. Punkty przyznawane będą poszczególnym ofertom wg zasad, o których mowa w ppkt.

4).Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4) Opis sposobu dokonywania oceny kryterium:

a) Opis kryterium „cena brutto"

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C = 		x 95 (Wc)

Cena brutto oferty badanej

gdzie:

C - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „cena brutto" Wc - waga procentowa dla kryterium „cena brutto" = 95

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

b) Opis kryterium „termin płatności faktur"

Powyższe kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego terminu płatności faktur podanego przez wykonawcę w Formularzu ofertowym Najkrótszy możliwy termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 7 dni, licząc od daty otrzymania faktury, po uprzednim podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru z klauzulą „odbieram". Najdłuższy możliwy termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania faktury, po uprzednim podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru z klauzulą „odbieram".

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności faktur krótszy niż 7 dni.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30 dni, otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 5, a wartość podana w formularzu ofertowym (dłuższa niż 30 dni) zostanie wpisana do umowy.

W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wartości pośrednie pomiędzy terminem płatności faktur 7 dni, a 30 otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru :

Termin płatności zadeklarowany w ofercie badanej

TP = 		x 5 (Wg)

Najdłuższy możliwy termin płatności faktur

gdzie:

G - ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „termin płatności faktur"

Wg - waga procentowa dla kryterium „termin płatności faktur" = 5

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + TP gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto"

TP - liczba punktów uzyskana w kryterium „termin płatności faktur"

- Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

16. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady udostępniania protokołu postępowania.

1) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego, z następującą informacją:

Oferta do przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie 01.09.2015r. – 31.12.2016r."

(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 10.08.2015r. godz. 10.30) Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią do momentu otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta w Łaskarzewie, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, I piętro pokój nr 6 (sekretariat).

- Termin składania ofert upływa 10.08.2015r. o godzinie 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach określonych w art. 84 ustawy Pzp.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego tego spóźnienia.

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin jej przyjęcia, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miasta w Łaskarzewie 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32 , II piętro -

Sala Konferencyjna

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie ich otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

Ponadto, Zamawiający informacje z otwarcia ofert niezwłocznie udostępni na stronie internetowej, tj. http://www.miastolaskarzew.pl/

- Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana informacja, która

spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :

INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm./

- Sam fakt zabezpieczenia informacji poprzez ich dołączenie do oferty i opatrzenie klauzulą, o której mowa w ppkt. 14) nie będzie uznane za spełnione. Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu,

- Zamawiający ustali  z  uwzględnieniem  złożonego w  ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione wnioskodawcy,

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin

i sposób udostępnienia oferty lub załączników do protokołu, o czym niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę w pisemnym zawiadomieniu.

17. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)      terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 17 ppkt. 1 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, tj. tablicy ogłoszeń.

18.    Informacje    o    sposobie    porozumiewania    się Zamawiającego z Wykonawcami.

- W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu na numer tel. 25 68450973 albo drogą elektroniczną na adres r.leszczyna@miastolaskarzew.pl z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt. 6 SIWZ.

- Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, przekazanych faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania - zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

- W przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, e-maila lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z postępowaniem.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Iwona Kozieł - e-mail i.koziel@miastolaskarzew.pl - w zakresie procedury przetargowej,

- Ryszard Leszczyna - e-mail r.leszczyna@miastolaskarzew.pl - w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej.

Korespondencję pisemną składaną osobiście, bądź przekazywaną za pośrednictwem poczty lub kuriera należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Łaskarzewie I piętro pokój nr 6, ul. Rynek Duży 32, czynnym w dni robocze Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 16.00.

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

- Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 9, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oraz oświadczenia składane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów i oświadczeń, o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wszelkie zawiadomienia, treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, informacje o wniesionych odwołaniach, treść odwołania - wniesione na treść ogłoszenia lub dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://www.miastolaskarzew.pl

- Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą Wykonawcom w formie wskazanej w pkt. 18 ppkt. 1 SIWZ).

Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące danego postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

19. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.  Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.)

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)	opisu   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   warunków udziału
w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

4)	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, (mail: odwolania@uzp.gov.pl tel.: +48 224587801, faks +48224587800 lub 224587803) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23 ppkt. 7 i 8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

24.   Udział podwykonawców

- Zamawiający zgodnie z art. 36B ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca poda nazwę (firmy) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i uczestnictwa tego podmiotu w realizacji części zamówienia - Formularz Nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami zapisy dotyczące:

- zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom

- terminu wykonania, zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

- terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- kwoty wynagrodzenia za realizację powierzonego zakresu przedmiotu zamówienia.

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania.

- Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Sprawy nieuregulowane w SIWZ

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

27. Wykaz formularzy i załączników

Wszystkie formularze i załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część,

tj.:

- Formularz ofertowy - załącznik Nr 1,

- Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału -   załącznik Nr 2,

- Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia -   załącznik Nr 3,

- Doświadczenie zawodowe  wykaz usług –  załącznik Nr 4,

- Wykaz osób -  załącznik Nr 5,

- Propozycja zlecenia robót podwykonawcom -  załącznik Nr 6

- Wykaz sprzętu -  załącznik Nr 7,

- Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień – załącznik Nr 8

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 9

- Projekt umowy - załącznik  Nr 10,

załącznik nr 1

O F E R T A

na wykonanie bieżącego utrzymania oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ......................................................................................................

adres........................................................................................    telefon........................................

Zamawiający:  Burmistrz Miasta Łaskarzew - 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ……………………...ogłoszonego w BZP, na stronie internetowej i w budynku Urzędu Miasta Łaskarzew

1. Oferujemy wykonanie robót objętych ogłoszeniem, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

Cenę netto ..................................................................... zł/  za 1 punkt oświetleniowy

słownie złotych : ......................................................................................................................

Cenę brutto .................................................................. zł / 1 punkt oświetleniowy

słownie złotych: .......................................................................................................................................................

Cenę netto ..................................................................... zł/  za 1 miesiąc (wszystkie punkty oświetleniowe)

słownie złotych : ......................................................................................................................

Cenę brutto .................................................................. zł /  za 1 miesiąc (wszystkie punkty oświetleniowe)

słownie złotych: .......................................................................................................................................................

Cenę netto ..................................................................... zł/  za cały okres obowiązywania umowy

słownie złotych : ......................................................................................................................

Cenę brutto .................................................................. zł /   za cały okres obowiązywania umowy

słownie złotych: .......................................................................................................................................................

Termin płatności faktur  ………………………. dni

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie artykułu 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia:  31.12.2016 r.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od daty złożenia ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..................... do ..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

/Wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu/

- Nasze konto bankowe: …………………………………… w banku ..........................................

- Nazwisko imię: .........................................................................................................................

Upoważniony do podpisywania niniejszej  oferty przetargowej w imieniu:

.........................................................................................................................

- Niniejsza oferta przetargowa została złożona na .......................... (ilość stron) kolejno ponumerowanych stronach i obejmuje następujące załączniki: (wykaz załączników wraz z tytułami i nr. stron)

1. ................................................................................................................................................str

................................................................................................................................................str

...............................................................................................................................................str

...............................................................................................................................................str

…............................................................................................................................................str

*) niepotrzebna skreśli

Miejscowość i data……………………………………

.......................................................................

(pieczęć wykonawcy)

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:

- Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel)

załącznik nr 3

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

....................................................	...............................................................................

/miejscowość, data/                                             /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela

wykonawcy(ców)/

załącznik nr 4.

Doświadczenie zawodowe

Nazwa oferenta 
.................................................................................................................

Adres oferenta  .................................................................................................................................

Numer telefonu

............................................................................................................................................................

Numer teleksu / faxu

...........................................................................................................................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat  o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. (do każdej wymienionej usługi należy załączyć dokumenty, że zostały wykonane należycie).

| Lp. | Wartość usługi | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- |

Można dołączyć dodatkowy załącznik.

Podpis

(upoważniony przedstawiciel)

załącznik nr 5

......................................

Pieczęć Oferenta

# Potencjał   kadrowy

(Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Posiadane uprawnienia | Status pracownika dysponuje/ będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

………………………………………

Podpis

(upoważniony przedstawiciel)

załącznik nr 6

# Propozycja zlecenia robót podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na :

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:

| L.p. | Rodzaj, zakres i wartość robót, które maja zostać podzlecone | Wartość robót podzleconych w % ceny oferty | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy | Doświadczenie podwykonawcy w podobnej pracy Wykształcenie/ uprawnienia* | Zobowiązanie do współpracy (podpis podwykonawcy/osoby wskazanej w kol. nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

…………………………………………….

Podpis

(upoważniony przedstawiciel)

załącznik nr 7

WYKAZ SPRZĘTU (POTENCJAŁ TECHNICZNY)

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

WYKONAWCA:

.........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….……………………….

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy), nr fax

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję lub będę dysponował następującym sprzętem :

| L.p | Nazwa sprzętu | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Dysponuję bazą magazynowo – transportową , która znajduje się  w miejscowości

…………………….……………………………………………………………………………………….

Podstawa dysponowania bazy magazynowo transportowej :

……………………….…………………………………………………………………………………….

.................................

(data)                                                       ..............................................…................................

(podpis i pieczęć osób/osoby  upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

UWAGA:

Jeżeli wykonawca wskaże, iż będzie dopiero dysponował  w/w sprzętem, bazą magazynowo transportową  to do oferty należy dołączyć zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia sprzęty, bazy

załącznik nr 8

miejscowość, data

/nazwa i adres wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

……………………………………………………………………………………………..………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz ………………………………….

( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.:

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

Oświadczam/ Oświadczamy że,

osoby które będą brały udział w wykonywaniu zadania posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień

……………………………………                                               …………………………………………………..

(data)                                                                                                               ( podpis upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy wraz z

pieczęcią)

załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  NIE  DO GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Wykonawca

.............................................................................................................................................

……………………...……………………………………..…………………………………………………….

/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/ biorący udział w przetargu p.n.:

„bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”

oświadcza, że

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

(W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej)

.................................

(data)

..............................................…................................

(podpis i pieczęć osób/osoby  upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy)

załącznik nr 10

UMOWA Nr ……../2015 (projekt)

W dniu ............ roku pomiędzy  Miastem  Łaskarzew NIP 826-21-89-095, REGON  711582180 zwanym dalej „Zamawiającym” mającym siedzibę w Łaskarzewie przy ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32  reprezentowanym przez:

1. – Zastępcę Burmistrza Miasta Łaskarzew – Marię Sobieska

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej

a

.................................................................... prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................................................................  pod numerem ............................................................\jako ......................................................................... z siedzibą w ....................................................................,*) NIP....................................................

.................................................................... mającym siedzibę w ............................................................... przy ul. .................................................................... działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw nr ................................ z dnia .......................................... prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy 
reprezentowanym przez : ....................................................................*)

zwaną dalej “ Wykonawcą”,

w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego oraz  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,  została zawarta umowa następującej treści:,

( 1

Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Wykonawcę bieżącego utrzymania konserwacji oświetlenia ulicznego na obszarze administracyjnym   Miasta Łaskarzew w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2016r..

( 2

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wymiana źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych przy   zachowaniu dopuszczalnego

ubytku oświetlenia zgodnie  z ustaleniami ze  Zleceniodawcą nie więcej niż 10%.

- Konserwacja i wymiana urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące

reagowanie na powstałe nieprawidłowości .

3. Obsługę i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej oraz

sterowniczej w szafkach oświetleniowych minimum raz na kwartał – potwierdzone raportem z

wykonanych czynności.

4. Doraźne naprawy innych  elementów obwodu oświetlenia  po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu.

5. Dokonanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym :

5.1. usunięcia awarii oświetlenia lamp w dzień max – do 6 godzin,

5.2. usunięcia  awarii nie świecenia całych obwodów max - 24 godzin,

5.3. usunięcia awarii nie świecących pojedynczych opraw max – do 24 godzin,

5.4. sprawdzanie wieczorne prawidłowego świecenia lamp 2 razy w miesiącu (częstotliwość nie

mniejsza niż 10 dni),

5.5. dostępność do telefonu mobilnego dla potrzeb zgłaszania awarii dostępny dla pracowników i

mieszkańców Miasta Łaskarzew

6. Dokonywanie napraw całych obwodów świetlnych w czasie możliwie najkrótszym, nie  dłuższym

jednak  niż 48 godziny od chwili  zgłoszenia awarii.

7. Czyszczenie  kloszy  i opraw zgodnie z przedłożonym harmonogramem zaakceptowanym przez

Zamawiającego.

8. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz

uzupełnianie numeracji słupów  oświetleniowych.

9. Regulację położenia opraw i odbłyśników, kontrolę stanu słupów oświetleniowych poprzez:

- sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczanie śrub, podkładek, nakrętek oraz końcówek kablowych,

- sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, a w razie konieczności ich wymiany lub uzupełnień (obejmuje także wymianę zabezpieczeń w przypadku zmiany mocy umownych),

- uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych,

- sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów,

- przycinanie gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz wrastające w linie napowietrzne, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń.

9. Utylizacja zużytych źródeł światła, opraw, elementów sterowania, zabezpieczeń itp.

II. Ponadto Wykonawcę obciąża:

1. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji.

2. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym i wizualnym.

3. Dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym.

4. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę:

zegarów, przekaźników zmierzchowych i wyłączników.

Ilość punktów świetlnych 925 szt. W 80% zainstalowane są oprawy sodowe o mocy 50W w związku z powyższym przy wymianie należy stosować   źródła światła o mocy 50W (w przypadku stwierdzenia instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek). Kontrola doraźna wymienianych źródeł światła odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy.

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach będących własnością Miasta Łaskarzew.

( 3

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe.

2.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za  konserwację  oświetlenia

ulicznego w kwocie  ............  zł ( słownie złotych: ..........................................) w tym podatek  VAT  za

każdy punkt oświetlenia ulicznego.

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2  dokonywana będzie przelewem  w okresach

miesięcznych.

4.  Ilość punktów świetlnych 925 szt.

5.  Uregulowanie płatności na rachunek Wykonawcy następować będzie w ciągu ……  dni, licząc od dnia

otrzymania faktury.

( 4

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w następujących przypadkach:

  - Zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego.

  - Zmiany nazwy Wykonawcy.

  - Zmiany osób reprezentujących strony.

  - Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy.

  - Zmiany ilości punktów oświetlenia ulicznego.

( 5

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia przy współudziale Wykonawcy kontroli stanu oświetlenia ulicznego i liczników.

- Zamawiający ustali datę kontroli, o czym na trzy dni przed terminem zawiadamia Wykonawcę. Środek transportu zapewnia Wykonawca.

- W dniu kontroli Zamawiający określa do skontrolowania na wyznaczonym przez niego terenie nie mniej niż 10% istniejących punktów świetlnych w mieście.

( 6

- W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia (dewastacji) lub kradzieży elementów podlegających konserwacji( wymienionych w § 2 ) strony każdorazowo ustalają protokółem  konieczności zakres oraz sposób dalszego postępowania.

- Wszelkie prace wynikające z niniejszego paragrafu podlegają obiorowi technicznemu przez komisję z udziałem przedstawiciela zamawiającego, wykonawcy, zakładu energetycznego i wymagają sporządzenia protokółu odbioru.

( 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie obowiązków  w wys. 0,5 % wynagrodzenia

miesięcznego za  zwłokę w   dokonaniu naprawy powyżej 24 godzin,

b/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego  kwotę   10 000  zł.

(słownie złotych: dziesięć   tysięcy złotych zero groszy),

c/ w przypadku stwierdzenia instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane

kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek zwiększania mocy źródeł

światła.

3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 000  zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

( 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej.

( 10

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.09.2015 r.  do dnia 31.12.2016r.

( 11

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał  Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 -ech jednobrzmiących egzemplarzach w tym:

- 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

- 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:                                                                                                                     Wykonawca: