Nazwa zadania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU  MIASTA ŁASKARZEW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Bezpośrednia eksploatacja urządzeń wodociągowych (ujęcie wody, hydrofornia/stacja uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przyłącza)

- Bezpośrednia eksploatacja urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie, przyłącza).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków w Łaskarzewie.

- Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy wynikającej z niniejszego zamówienia.

- Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Oferent winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.

- Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy, chyba że zużycie nastąpiło na skutek użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV – 41.11.00.00-3 Woda pitna

kod CPV – 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej

kod CPV – 65.12.00.00-0 Obsługa zakładów oczyszczania wody

kod CPV – 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody

kod CPV – 90.48.10.00-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

kod CPV – 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej

Do obowiązków Wykonawcy należeć  będzie:

- W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI ZBIOROWYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH::

- Bezpośrednia obsługa istniejącej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami.

- Bezpośrednia obsługa ujęcia wody:

STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁASKARZEWIE

Stan prawny: KW 47794

Powierzchnia działki: 0,2495 ha

Wydajność max: 55 m3/h

W oparciu o jej zasoby wybudowane jest 26,6 km sieci wodociągowej oraz 1125 szt. przyłączy wodociągowych.

Wydobycie wody w 2011 r. wyniosło 186.838,00 m3, a sprzedaż   145291,19  m3.

- całodobowa i bezawaryjna dostawa wody o parametrach dla wody pitnej określonych w obowiązujących przepisach oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie uszkodzonej armatury i drobnego wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody,

- eksploatacja studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, dla zapewnienia potrzeb odbiorców

- niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieci wodociągowej,

- niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,

- likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w razie konieczności

- powiadamianie Odbiorcówna zasadach przewidzianych w Regulaminie o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

- w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie wody, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej dostawę w inny sposób (beczkowozy).

- Kontrola legalności poboru wody

- Kontrola legalności liczników pomiarowych oraz instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy (wodomierze Zamawiającego)

- Prowadzenie ewidencji hydrantów oraz ich przeglądów

- W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Stan prawny: KW 46750

Powierzchnia działki: 3,0851 ha

- bezpośrednia obsługa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Łaskarzewie wraz z urządzeniami: długość sieci  -  24,0 km, 15 szt. przepompowni ścieków, 619 przyłączy kanalizacyjnych.

- bezpośrednia obsługa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łaskarzew, zbudowanej w 2009 r. Przepustowość średnio dobowa oczyszczalni wynosi 1000 m3/d, maksymalna dobowa wynosi 1200 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Promnik będąca dopływem rzeki Wisła.

- bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie, zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym:

BZT5 – 25 mgO2/l, ChZT – 125 mgO2/l , zawiesina ogólna –  35 mg/l, oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń od norm odprowadzanych ścieków,

- właściwe zgodne z prawem zagospodarowanie osadu oraz odpadów powstających na oczyszczalni,

- całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych i zbiorowych,

- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacyjnych i wszystkich elementów urządzeń oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementówoczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, oraz przepompowni ścieków,

- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w razie konieczności

- systematyczne czyszczenie przepompowni ścieków z osadów

- kontrola legalności zrzutu ścieków i podłączeń do kanalizacji sanitarnej

- bezzwłoczne usuwanie awarii na obiektach przepompowni ścieków, urządzeń kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego,

- PROWADZENIE DOKUMENTACJI EKSPLOATOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ.

- POSIADANIE CAŁODOBOWEGO „POGOTOWIA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO” ZDOLNEGO DO CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI W ZAKRESIE AWARII WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

- Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia,

- Usunięcie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

- Wymiana uszkodzonych nawiertek, zasuw, hydrantów, studni kanalizacyjnych, włazów ulicznych,

- W przypadku, gdyby usunięcie awarii wodociągu wymagało czasu dłuższego niż 12 godzin, Wykonawca określi godziny dostawy wody beczkowozami posiadającymi atest do wody pitnej i poinformuje o tym Właściciela sieci wodociągowej oraz indywidulanych odbiorców wody.

- W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków, Wykonawca zapewni ich odbiór wozami asenizacyjnymi.

- Zasilanie energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza 4 (cztery) godziny.

- PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIĄŻE SIĘ DO:

- Uczestniczenia w odbiorach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trakcie realizacji umowy, uczestniczenia w określaniu warunków technicznych planowanych przyłączy oraz wykonywania odbiorów przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

- Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Przyjęcia do eksploatacji nowych odcinków sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia i na zasadach określonych w zamówieniu – w ramach rozbudowy infrastruktury, która odbywać się będzie staraniem i na koszt Właściciela,

- Przestrzegania zasad dobrych praktyk gospodarczych i ekologicznych, a także dbałości o unikanie konfliktu interesów,

- Informowania Burmistrza o istotnych okolicznościach realizacji umowy,

- Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku,

- Zapewnienia należytego stanu sanitarnego wody zasilającej odbiorców i jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych,

- Ponoszenia odpowiedzialności wobec sanitarno-ekologicznych służb państwowych sprawujących nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, wyładowań atmosferycznych, współdziałanie na rzecz przywrócenia urządzeń do stanu pierwotnego,

- Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach,

- W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z wykonywaniem prac związanych z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi, do których utrzymania zgodnie z umową dzierżawy zobowiązany jest Wykonawca, dopełnić obowiązków wynikających z przepisów o drogach publicznych własnym staraniem i na własny koszt.